| План – схема поуровневого монтажа светового и звукового оборудования в ООО «Зайчик». |
| --- |
| Прокладка электролинии по: |
| а) | I – му этажу |  | 35 | регулируемых |
|  |  |  | 3 | нерегулируемых |
| б) | Подвальному помещению |  | 25 | регулируемых |
|  |  |  | 4 | нерегулируемых |
| в) | II – му этажу |  | использование существующих с наращиванием. |
| Максимальное использование электроэнергии при единовременном включении: |
|  |  | свет | звук | итого |
| а) | I этаж | 8 кВт | 1500 Вт | 9,5 кВт |
| б) | Подвальное помещение | 12 кВт | 1500 Вт | 13,5 кВт |
| в) | II этаж | 8 кВт | 1300 Вт | 9,3 кВт |
|  |  |  |  | 32,3 кВт |

Спецификация звукового оборудования:

Звуковой дизайн в ООО "Зайчик" будет создан на базе оборудования производства итальянского электроакустического концерна RCF. Озвучивание площадей залов музея основано на применении акустических систем серии MONITOR 4, устанавливаемыми по - одному, по два, группами по четыре, в зависимости от возможных мест установки.

Центральное оборудование (MFA 900, TDA 900, PR 4000) позволяет транслировать фоновую музыку от источников музыкальных программ (CD – плеер, тюнер, кассетная дека, MD – рекордер) или других не указанных в перечне.

Указанные в перечне аксессуары позволяют экскурсоводу быть независимым от места расположения центрального оборудования, для регулировки по своему усмотрению уровня звука. Так же аксессуары позволяют производить минимальное вмешательство в созданный интерьер и экспозиции.

Две системы звукового оборудования располагаемые независимо друг от друга в подвальном помещении и верхних уровнях позволяют комфортно и удобно проводить экскурсии и/или по необходимости другие мероприятия.

При необходимости возможно расширение функциональных возможностей при минимальных затратах путем подключения требуемых источников, например: при объединении систем и подключении аларм – центра, комплекс становится системой экстренного оповещения.

| Перечень светового оборудования |
| --- |
| для создания светового дизайна |
| в ООО "Зайчик". |
| Подвальное помещение |
| Наименование | Кол - во | Цена |
| Системы управления |
| Пульт «Скай – лайт» DMX - 512 | 1 | 16954= | 16954= |
| Силовой блок DMX - 512 | 3 | 14144,5 | 42433,5 |
| Сканеры |
| Муха DMX - 512 | 6 | 16954= | 101724= |
| Светильники |
| ТК2180 интерьерный | 28 | 97 | 2712,6 |
| Трансформатор для ТК2180 | 28 | 193,7 | 5425,3 |
| ТК2180 интерьерный заливного света | 6 | 629,7 | 3778,3 |
| Рамповый 4-х секционный | 12 | 2082,9 | 24995= |
| Мини-Бебик линзовый | 18 | 1211= | 21798= |
| Трансформатор для Мини-Бебик | 18 | 193,8 | 3487,7 |
| Блэк- лайт | 4 | 678,2 | 2712,6 |
| Светильник для Блэк-лайт | 4 | 532,8 | 2131,4 |
| Специальные эффекты |
| Генератор дыма 22 | 1 | 21483,1 | 21483,1 |
| Акссесуары |
| Фильтр дихроичный круглый | 55 | 242,2 | 13321= |
| Фильтр супергель | 132 | 48,4 | 6394,1 |
| Краска люминофорная (комплект 9 цветов) | 1 | 847,7 | 847,7 |
| Шинопровод трековый | 28 | 290,6 | 8136,8 |
| Разъем в комплекте | 11 | 121,1 | 1332,1 |
| рек стойка 12высот глубина 525 мм | 1 | 9857,5 | 9857,5 |
| Жидкость для дыма | 1 | 1574,3 | 1574,3 |
| Лампы |
| 24х250 | 16 | 436= | 6976= |
| Рефлекторная 12х50 | 36 | 36,3 | 1307,9 |
| Линейная 220х150 | 14 | 84,8 | 1186,8 |
| ЗК 220х60 | 76 | 48,4 | 3681,4 |
| Пальчиковая 12х50 | 32 | 145,3 | 4650,2 |
| Линейная 220х200 | 14 | 84,8 | 1186,8 |
| Итого: |  |  | 312995= |

| Первый этаж |
| --- |
| Наименование | Кол - во | Цена |
| Системы управления |
| Пульт «Скай-Лайт» DMX 512 | 1 | 16954= | 16954= |
| Силовой блок Димер DMX 512 | 4 | 14144,5 | 70722,4 |
| Сканеры |  |  |  |
| SC740 DMX 512 | 6 | 60550= | 363300= |
| Светильники |  |  |  |
| ТК 2180 интерьерный | 37 | 96,9 | 3584,6 |
| Трансформатор для ТК 2180 | 37 | 145,3 | 5376,8 |
| Галогеновый 150W заливного света | 2 | 484,4 | 968,8 |
| Мини-Бебик линзовый | 26 | 1211= | 29064= |
| Трансформатор для Мини-Бебик | 26 | 193,8 | 5037,8 |
| Специальные эффекты |
| Генератор дыма ZR 22 | 1 | 21483,1 | 21483,1 |
| Аксессуары |
| Фильтр дихроичный круглый | 65 | 242,2 | 15743= |
| Диск эффектов гобо для сканеров | 17 | 3633 | 61761= |
| Разъем XLR | 14 | 121,1 | 1695,4 |
| Струбцина монтажная для подвеса приборов | 10 | 169,5 | 1695= |
| EU/R26 рек стойка 26высот, глубина 400мм | 1 | 4408= | 4408= |
| Жидкость для дыма (канистра 5 л) | 1 | 1574= | 1574= |
| Лампы |
| Газоразрядная HMI 575 | 8 | 6999,6 | 55996,6 |
| Рефлекторная 12х50 | 44 | 36,3 | 1598,5 |
| Линейная 220х150 | 6 | 84,8 | 508,6 |
| Линейная 220х500 | 4 | 84,8 | 339,1 |
| Пальчиковая 12х50 | 44 | 145,3 | 581,3 |
| Итого: |  |  | 656483= |
| Отдельные экспозиции |  |  |  |
| Светильники |
| ТК 2180 интерьерный | 48 | 96,9 | 4650,2 |
| ТК 2180 интерьерный | 25 | 629,7 | 15743= |
| Мини-Бебик линзовый | 22 | 1211= | 26642= |
| Трансформатор для Мини-Бебик | 70 | 193,8 | 13563,2 |
| Аксессуары |
| Фильтр дихроичный круглый | 50 | 242,2 | 12110= |
| Шиноподвод трековый | 10 | 290,6 | 2906,4 |
| Лампы |
| Рефлекторная 12х50 | 52 | 36,3 | 1889,1 |
| Линейная 220х150 | 29 | 84,8 | 2458,3 |
| Пальчиковая 12х50 | 26 | 145,3 | 3778,3 |
| Итого: |  |  | 83741= |
| Цены указаны по курсу ЦБ РФ 24,22 руб. за 1 USD от 30.06.99 и могут корректироваться по текущему курсу. |

| Приблизительная смета |
| --- |
| на проведение монтажных работ по установке |
| светового и звукового оборудования |
| в ООО "Зайчик" |
| I этап. | Сумма |
| Разработка дизайн-проекта |  | 19376= |
| Составление проектно – сметной документации |  | 11626= |
|  | Всего: | 31002= |
| II этап |  |  |
| I этаж |  |  |
| Световое оборудование |  | 656483= |
| Звуковое оборудование |  | 120749= |
|  | Итого: | 777232= |
| Монтажные работы в условиях повышенной высотности |  | 41174= |
| Установочные и коммутационные изделия и материалы |  | 27853= |
| Износ монтажного оборудования и инструмента |  | 8961= |
| Транспортные расходы |  | 19618= |
| Прочие расходы |  | 17681= |
|  | Итого: | 115287= |
|  | Всего: | 892519= |
| III этап |  |  |
| Подвальное помещение |  |  |
| Световое оборудование |  | 312995= |
| Звуковое оборудование |  | 196751= |
|  | Итого: | 509746= |
| Монтажные работы |  | 29064= |
| Установочные и коммутационные изделия и материалы |  | 15016= |
| Износ монтажного оборудования и инструмента |  | 6782= |
| Транспортные расходы |  | 15743= |
| Прочие расходы |  | 15016= |
|  | Итого: | 81621= |
|  | Всего: | 591367= |
| IV этап |  |  |
| II-ой этаж и отдельные экспозиции |  |  |
| Световое оборудование |  | 83741= |
| Звуковое оборудование |  | 82747= |
|  | Итого: | 166488= |
| Монтажные работы |  | 10899= |
| Установочные и коммутационные изделия и материалы |  | 7024= |
| Износ монтажного оборудования и инструмента |  | 3149= |
| Транспортные расходы |  | 8235= |
| Прочие расходы |  | 5328= |
|  | Итого: | 34635= |
|  | Всего: | 201123= |
| V этап |  |  |
| Комплексные работы и услуги |  |  |
| Пуско – наладочные работы |  | 21071= |
| Обучение персонала |  | 4844= |
|  | Всего: | 25915= |
| Итого по смете: | 1741926= |
| Цены указаны по курсу ЦБ 24,22 руб. за 1 USD от 30.06.99 и могут корректироваться по текущему курсу. |

| Перечень звукового оборудования |
| --- |
| для создания звукового дизайна |
| в ООО "Зайчик". |
| Подвальное помещение |  |  |  |
| Наименование | Кол-во | Цена | Сумма |
| Акустические системы |
| Monitor 4 W/T двух полосная, 60w 4ohm/ 30w 25… 100V, 65…23000Гц, 90/108 дБ | 12 | 5885,5 | 70625,5 |
| Усилители |
| MFA 900 2x25 Bт(8Ом), 2х450(Вт), мост 8О м 900Вт | 1 | 15621,9 | 15621,9 |
| TDA 900 линейный адаптер 50… 70… 100 Вт | 1 | 6975,4 | 6975,4 |
| PR 4000 микшер – предусилитель, 5 унив. входов, 1 главный, разрыв, аларм-вход, выход на запись AC/DC | 1 | 11819,4 | 11819,4 |
| Первоисточники |
| MDS – 520 MD - плеер | 1 | 8477= | 8477= |
| Аксессуары |
| МА 4 – 2 кронштейн шарнирного типа для MONITOR 4 W/T | 12 | 702,4 | 8428,6 |
| CT 3108 селектор для регулирования громкости | 7 | 847,7 | 5933,9 |
| TD 3100 согласующий трансформатор | 7 | 1380,5 | 9663,8 |
| 503T монтажная коробка для селектора | 7 | 60,5 | 423,8 |
| МА3000 декоративная панель для селектора | 7 | 193,7 | 1356,3 |
| AR 1051N крепления для PR 4000 реек | 1 | 1283,7 | 1283,7 |
| EU/R 18 TC рек стойка 18 высот, глубина 525 мм | 1 | 11964,7 | 11964,7 |
| EU/R 18 поддон в рек | 4 | 387,5 | 1550= |
| Коммутация и разъемы | 1 | 2906,4 | 2906,4 |
| Итого: |  |  | 196751= |
| Первый этаж |
| Наименование | Кол-во | Цена | Сумма |
| Акустические системы |
| MONITOR 4 W/Т двух полосная, 60w 4 ohm/30w 25…100V, 65…23000Гц/108дБ | 8 | 5885,5 | 47084= |
| Усилители |
| MFA 900 2x250Вт(80м),2ч45(Вт),мост 80м,900Bт | 1 | 15622= | 15622= |
| TDA 900 линейный адаптер 50…70…100Вт | 1 | 6975,4 | 6975,4 |
| PR 4000 микшер-предусилитель, 5 унив.входов, 1главный. разрыв, аларм–вход, выход на запись AC/DC | 1 | 11819,4 | 11819,4 |
| Первоисточники |
| MSD – 520 MD- плеер | 1 | 8477= | 8477= |
| Аксессуары |
| Наименование | Кол-во | Цена | Сумма |
| МА 4-2 кронштейн шарнирного типа для MONITOR 4W/T | 8 | 702,4= | 5619= |
| CT 3108 селектор для регулировки громкости | 3 | 847,7 | 2543,1 |
| TD 3100 согласующий трансформатор | 3 | 1380,5 | 4141,5 |
| 503Т монтажная коробка для селектора | 3 | 60,5 | 181,6 |
| МА 3000 декоративная панель для селектора | 3 | 193,7 | 581,3 |
| AR 1051N крепление для PR4000 в рек | 1 | 1283,7 | 1283,7 |
| EU/R18TC рек стойка 18высот, глубина 525мм | 1 | 11964,7 | 11964,7 |
| EU/R18 поддон в рек | 4 | 387,5 | 1550= |
| Коммутация и разъемы | 1 | 2906,4 | 2906,4 |
| Итого: |  |  | 120749= |
| Второй этаж |  |  |  |
| Наименование | Кол-во | Цена | Сумма |
| Акустические системы |
| MONITOR 4 W/T двухполосная, 60w4ohm/30w 25…100V, 65…23000 Гц, 90/108 дБ | 8 | 5885,5 | 29427= |
| Усилители |
| MFA900 2x250Вт(80м), 2х450(Вт),8Ом 900Вт | 1 | 15622= | 15622= |
| ТDA900 линейный адаптер 50…70…10Вт | 1 | 6975,4 | 6975,4 |
| Аксессуары |
| МА 4-2 кронштейн шарнирного типа для MONITOR 4 W/T | 8 | 702,4 | 5619= |
| CT 3108 селектор для регулировки громкости | 3 | 847,7 | 2543= |
| TD 3100 согласующий трансформатор | 3 | 1380,5 | 4141,5 |
| 503Т монтажная коробка для селектора | 3 | 60,5 | 181,6 |
| МА 3000 декоративная панель для селектора | 3 | 193,7 | 581,3 |
| Итого: |  |  | 82747= |
| Кабели |
| ЕК 206 А микрофонный кабель балансный диаметр 6 мм | 50 | 19,4 | 968,8 |
| ЕК SP 15084 T акустический/трансляционный кабель, сечение 2х1,5 мм в кв | 2000 | 19,4 | 38752= |
| Цены указаны по курсу ЦБ РФ 24,22 руб. за 1 USD от 30.06.99 |
| и могут корректироваться по текущему курсу. |